Discretização das equações de Navier-Stokes no problema da placa supersônica

{partial U} over {partial t} ` +` {partial E} over {partial x}` +` {partial F} over {partial y}`=`0

onde:
U = left( stack{%rho, # %rho u, # %rho v, #E_{t}} right) , E = left(stack{%rho u, # %rho u^{2} + p - %tau_{xx}, # %rho u v - %tau_{xy}, # (E_{t}+p)u-u %tau_{xx}-v %tau_{xy}+q_{x}} right) , F = left( stack{ %rho v, # %rho u v - %tau_{xy}, # %rho v^{2} + p - %tau_{xy}, # (E_{t}+p)v - u %tau_{xy}-v %tau_{yy}+q_{y} } right)

As incógnitas em cada célula são:
%rho: densidade molar ~~ u: velocidade horizontal ~~ v: velocidade vertical ~~ ldline bold V rdline : módulo da velocidade newline alignl p: pressão ~~ T: temperatura ~~ ital e :energia interna ~~ %mu: '?' ~~ ital k:condutividade térmica

Integrando cada volume de controle em um intervalo de tempo, onde t=m é o tempo atual, temos:
int from{m} to{m+1} int from{V} {{partial U} over {partial t}}dV dt ~+~ int from{m} to{m+1} int from{V} {{partial E} over {partial x}}dV dt ~+~ int from{m} to{m+1} int from{V} {{partial F} over {partial y}}dV dt ~ =~ 0

int from{V} left ( int from{m} to{m+1} {{partial U} over {partial t}} dt right )dV ~+~ int from{m} to{m+1} {left[ (E %DELTA A)_{e} -(E %DELTA A)_{w} right]} dt ~+~ int from{m} to{m+1} {left[ (F %DELTA A)_{n} -(F %DELTA A)_{s} right]} dt ~=~ 0

int from{V} left( U^{(m+1)} - U^{(m)} right)dV ~+~ %DELTA A %DELTA t( E^{(m+1)}_{e} - E^{(m+1)}_{w}) ~+~ %DELTA A %DELTA t( F^{(m+1)}_{n} - F^{(m+1)}_{s}) ~=~ 0

(U^{(m+1)} - U^{(m)})%DELTA V ~+~ %DELTA A %DELTA t (E^{(m+1)}_{e} - E^{(m+1)}_{w} + F^{(m+1)}_{n} - F^{(m+1)}_{s} )~= ~0

Sendo {%DELTA V} over {%DELTA A} = %DELTA L , obtemos:

U^{(m+1)} ~=~ {%DELTA t} over {%DELTA L} left( E^{(m+1)}_{w}`-` E^{(m+1)}_{e}`+` F^{(m+1)}_{s}`-` F^{(m+1)}_{n} right)~+~U^{(m)}

A partir daí, podemos obter cada uma das incógnitas:

%rho `=` (1,0,0,0) cdot U^{(m+1)} ~~,~~ u `=` {(0,1,0,0) cdot U^{(m+1)}}over{%rho} ~~,~~ v `=` {(0,0,1,0) cdot U^{(m+1)}}over{%rho} newline ital e `=` {(0,0,0,1) cdot U^{(m+1)}}over{%rho} `-` (u²+v²) over 2 ~~~,~~~ ldline bold V rdline `=` sqrt{u²+v²} ~~,~~ T = {ital e}over c_{v} newline p `=` %rho R T ~~,~~ %mu `=` %mu_{0} left( T over T_{0} right)^{3 over 2} left( {T_{0} + 110} over {T + 110}right) ~~,~~ ital k `=` {%mu c_{p}} over {bold Pr}

PAD Dinâmica dos Fluidos Computacional – Outubro 2006