PAD Dinâmica dos Fluidos Computacional – ICEx / UFMG
Um método numérico para resolver as
equações completas de Navier-Stokes
Utiliza a técnica de volumes finitos;
É um método iterativo (Iteração de Picard);
Usa malhas não-”staggered”.

---
Seja a forma vetorial das equações de Navier-Stokes:
{partial bold U} over {partial t} `+` {partial bold E} over {partial x} `+` {partial bold F} over {partial y} `=~0
Onde:
bold U `=` left ( stack{ %rho # %rho u # %rho v # E_{t} } right ) ,~ bold E `=` left ( stack { %rho u # %rho u^2 `+` p `-` %tau_{xx} # %rho u v `-` %tau_{xy} # (E_t + p)u - u %tau_{xx} - v %tau_{xy} + q_x } right ) ,~ bold F `=` left ( stack { %rho v # %rho u v - %tau_{xy} # %rho v^2 + p - %tau_{xy} # (E_t + p)v - u %tau_{xy} - v %tau_{yy}+q_y } right )

---
A idéia inicial é integrar as equações em cada volume de controle do domínio:
int from {n} to {n+1} int from {V} to {} { {partial bold U} over {partial t} dV dt} `+` int from {n} to {n+1} int from {V} to {} { {partial bold E} over {partial x} dV dt} `+` int from {n} to {n+1} int from {V} to {} { {partial bold F} over {partial y} dV dt} `=` 0
Utilizando o teorema da divergência nas duas últimas integrais e avaliando-as:
int from {V} to {} {left ( int from {n} to {n+1} {{partial bold U} over{partial t} dt} right ) d V} `+` int from {n} to {n+1} {left[ (%delta A E)_e - (%delta A E)_w right] dt} `+` int from {n} to {n+1} {left[ (%delta A F)_n - (%delta A F)_s right] dt} `=` 0
Onde δA é a área da face do volume de controle considerado. Avaliando as
integrais para o tempo t = n+1, teremos:
%delta V({bold U}^{n+1} - {bold U}^{n}) `+` %delta A %DELTA t ( {{bold E}_e}^{n+1}-{{bold E}_w}^{n+1} ) `+` %delta A %DELTA t ( {{bold F}_n}^{n+1}-{{bold F}_s}^{n+1} ) `=` 0
Considerando δV/δA = δL, obtemos a forma discretizada:
{bold U}^{n+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( {{bold E}_w}^{n+1} - {{bold E}_e}^{n+1} + {{bold F}_s}^{n+1} - {{bold F}_n}^{n+1} right) `+` {bold U}^n

---
Utilizando a discretização encontrada para U, avaliamos coordenada a
coordenada os vetores U, E, F:
%rho^{n+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( (%rho u)_w^{n+1} `-` (%rho u)_e^{n+1} `+` (%rho v)_s^{n+1} `-` (%rho v)_n^{n+1} right) `+` %rho^n
Observar que a discretização acima é implícita. Através da iteração de Picard,
podemos resolver o problema da não-linearidade, introduzindo um sobrescrito
k para cada variável a ser calculada, tal que:
%phi^{n+1,`0} `=` %phi^{n} ~~~~ e ~~~~ lim from{k toward infinity} %phi^{n+1,k} `=` %phi^{n+1}
Desta forma a discretização fica implícita no tempo mas explícita em cada
passo da iteração de Picard:
%rho^{n+1,`k+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( (%rho u)_w^{n+1,`k}-(%rho u)_e^{n+1,`k}+(%rho v)_s^{n+1,`k}-(%rho v)_n^{n+1,`k} right) `+` %rho^n

---
Como exemplo, no passo k = 0 e no tempo t = 0, todas as variáveis estão
determinadas, portanto a densidade em t = 1, k = 1 é calculada diretamente:
%rho^{1,`1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( (%rho u)_w^{0}-(%rho u)_e^{0}+(%rho v)_s^{0}-(%rho v)_n^{0} right) `+` %rho^0
Os valores das variáveis nas faces w, e, s, n são obtidos por interpolação dos
valores destas propriedades no centro dos volumes de controle. Os passos k
são repetidos até que o erro de ρ seja desprezível:
%rho^{1,`2} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( (%rho u)_w^{1,`1}-(%rho u)_e^{1,`1}+(%rho v)_s^{1,`1}-(%rho v)_n^{1,`1} right) `+` %rho^0
A equação acima não pode ser resolvida diretamente, porque apesar de
haver um valor numérico para ρ1,1, não temos o correspondente para u1,1 e v1,1.
Torna-se necessário então um procedimento semelhante utilizando a próxima
coordenada dos vetores U, E, F.

---
Repetindo a forma discretizada do vetor U para a sua segunda
coordenada, temos:
(%rho u)^{n+1,`k+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho u^2 + p - %tau_{xx})_w^{n+1,`k} `-` (%rho u^2 + p - %tau_{xx})_e^{n+1,`k} right) newline ~~~~~`+` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho u v - %tau_{xy})_s^{n+1,`k} `-` (%rho u v - %tau_{xy})_n^{n+1,`k} right) `+` (%rho u)^n
Semelhantemente, em t = 1, k = 1, o produto (ρ u) pode ser diretamente
calculado e as derivadas espaciais nas tensões são calculadas por
diferenças finitas:
(%rho u)^{1,`1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho u^2 + p - %tau_{xx})_w^{0} `-` (%rho u^2 + p - %tau_{xx})_e^{0} right) newline ~~~~~`+` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho u v - %tau_{xy})_s^{0} `-` (%rho u v - %tau_{xy})_n^{0} right)`+` (%rho u)^0

---
Tendo (ρ u) determinado, obter u é simples:
u^{1,`1} `=` {(%rho u)^{1,`1}}over{%rho^{1,`1}}
Para obter v, o procedimento é análogo ao anterior, desta vez considerando
a 3ª coordenada dos vetores U, E, F:
(%rho v)^{n+1,`k+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho u v - %tau_{xy})_w^{n+1,`k} `-` (%rho u v - %tau_{xy})_e^{n+1,`k} right) newline ~~~~~`+` {%DELTA t}over{%delta L} left(` (%rho v^2 + p - %tau_{xy})_s^{n+1,`k} `-` (%rho v^2 + p - %tau_{xy})_n^{n+1,`k} right) `+` (%rho v)^n
v^{n,`k} `=` {(%rho v)^{n,`k}}over{%rho^{n,`k}}

---
Analogamente a energia interna Et também é resolvida através da
discretização da 4ª coordenada dos vetores U, E, F:
E_t^{n+1,`k+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} ` ( (E_t+p)u - u %tau_{xx}-v %tau_{xy}+q_x )_w^{n+1,`k} newline ~~~ `-`{%DELTA t}over{%delta L} ((E_t+p)u - u %tau_{xx}-v %tau_{xy}+q_x)_e^{n+1,`k} newline ~~~ `+` {%DELTA t}over{%delta L} ` ( (E_t+p)v - u %tau_{xy}-v %tau_{yy}+q_y )_s^{n+1,`k} newline ~~~ `-` {%DELTA t}over{%delta L} ` ( (E_t+p)v - u %tau_{xy}-v %tau_{yy}+q_y )_n^{n+1,`k} newline `+` (%rho v)^n

---
Para obter a energia interna e basta decodificar o resultado obtido
anteriormente:
e^{n,`k} `=` E_t^{n,`k} over {%rho^{n,`k}} `-` {[(u^{n,`k})^2+(v^{n,`k})^2]}over 2
O restante das variáveis do fluido podem ser calculados por simples ajustes,
tais como a equação de estado.
T^{n,`k} `=` e^{n,`k} over {c_v}
p^{n,`k} `=` R %rho^{n,`k} T^{n,`k}
%mu^{n,`k} `=` %mu_0 left( {T^{n,`k}}over{T_0} right)^{3 over 2}left( {T_0 + 110}over{T^{n,`k} + 110} right)
k `=` {%mu^{n,`k} c_p}over{bold {Pr}}

---
Um esboço para o algoritmo, seria, de acordo com os detalhes
anteriormente explicados:
Receber todos os valores iniciais e de fronteira das variáveis;
Iteração de Picard:
     Para cada volume de controle:
       Resolver a equação abaixo para a 1ª coordenada, obtendo ρ*;
   Resolver a equação acima para a 2ª coordenada, decodificando para
   obter u*;
        Resolver a equação acima para a 3ª coordenada, decodificando para
   obter v*;
   Resolver a equação acima para a 4ª coordenada, decodificando para
   obter e*, T*, p*, μ*, k*;
Fim Para;
Repetir até erro de cada variável ser menor que uma dada cota (0 < C << 1);
{bold U}^{n+1,`k+1} `=` {%DELTA t}over{%delta L} left( {{bold E}_w}^{n+1,`k} - {{bold E}_e}^{n+1,`k} + {{bold F}_s}^{n+1,`k} - {{bold F}_n}^{n+1,`k} right) `+` {bold U}^n